## Slide 1: Investigação em Fachadas
Marcelo Lafayette, MBA
  Engenheiro Civil;
  Administrador de Empresas;
  Especialista em Gestão;
  Colaborador da LCLacrose;
  Docente da Faculdade Maurício de Nassau.

## Slide 2
LCLacrose Engenharia e Consultoria
  Referência nacional em controle tecnológico de materiais
  Filiais em Feira de Santana, Petrolina,
  Vitória da Conquista e Aracaju
  Obras de impermeabilização
  Instrumentação Geotécnica
  Aluguel de máquinas e equipamentos
  Obras de Recuperação Estrutural
    Estádio Estadual Lourival Batista – Batistão - Aracaju;
    Obras de Arte Especiais e Correntes da Viabahia;
    Shopping Center JJ Seabra;
    Diversos condomínios residenciais.

## Slide 3
LCLacrose Engenharia e Consultoria
Única empresa de controle tecnológico no N/NE a participar do Grupo de Estudo de Concreto Parede da ABCP.

## Slide 4: Investigação em Fachadas
O que é?
  São métodos aplicados para conhecer a integridade dos sistemas de revestimento das edificações.

## Slide 5: Investigação em Fachadas
Por que executar?
  Renovação de fachadas;
  Estudo de manifestações patológicas.
    Identificação das anomalias, falhas e nível de criticidade;
    Planejamento de manutenção (preventiva ou corretiva);
    Prova pericial.

## Slide 6: Investigação em Fachadas
  Anomalias, Falhas e Nível de Criticidade (IBAPE)
    Anomalia:
        Endógenas: Originária da própria edificação (projeto, materiais e execução);
        Exógena: Originária de fatores externos a edificação, provocados por terceiros;
        Natural: Decorrente de fenômenos da natureza;
        Funcional: Oriunda da degradação de sistemas construtivos pelo envelhecimento natural e, consequente, término da vida útil.

## Slide 7: Investigação em Fachadas
  Anomalias, Falhas e Nível de Criticidade (IBAPE)
    Falha:
      Planejamento: Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações inadequados do plano de manutenção, sem aderência a questões técnicas, de uso, de operação, de exposição ambiental e, principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das instalações, consoante a estratégia de Manutenção. Além dos aspectos de concepção do plano, há falhas relacionadas às periodicidades de execução;
      Execução: Associada à manutenção proveniente de falhas causadas pela execução inadequada de procedimentos e atividades do plano de manutenção, incluindo o uso inadequado dos materiais;
      Operacionais: Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e demais atividades pertinentes;
      Gerenciais: Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma.

## Slide 8: Investigação em Fachadas
  Anomalias, Falhas e Nível de Criticidade (IBAPE)
    Nível de Criticidade:
      Crítico: Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil;
      Médio: Risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas, e deterioração precoce;
      Mínimo: Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.

## Slide 9: Investigação em Fachadas
Como vem se desenvolvendo?
  Condição anterior
    Amadorismo das administrações;
    Baixo entendimento das manifestações patológicas.
    .
  Condição atual
    Maior responsabilidade dos síndicos;
    Legislação e Normas;
    Garantia das edificações;
    Maior divulgação de técnicas.

## Slide 10: Investigação em Fachadas
  Condição atual

## Slide 11: Investigação em Fachadas
  Condição atual

## Slide 12: Investigação em Fachadas
  Condição atual

## Slide 13: Investigação em Fachadas
Quais as vantagens de elaborar um projeto?
  Unificação dos orçamentos, a partir de informações precisas que vão gerar uma linguagem única entre os envolvidos;
  Melhores condições de análise das propostas de execução por parte do Contratante;
  Facilidade de fiscalização.
  Definição de etapas do serviço;

## Slide 14: Investigação em Fachadas
Quais os métodos?
  Termografia;
  Ensaios percussivos;
  Ensaios de aderência.

## Slide 15: Investigação em Fachadas
Termografia
  A termografia por raios infravermelhos é a ciência de aquisição e análise de valores de temperatura obtidos a partir de câmaras termográficas.
  A análise termográfica de um edifício procura detectar a existência de incoerências nos padrões de temperatura dos elementos da construção, quando analisados nas mesmas condições. A ocorrência de diferenças nos padrões de temperatura indicia a existência de problemas.

## Slide 16: Investigação em Fachadas
Termografia
Localização de elementos Estruturais
Localização de vazamentos
Fonte: www.peritagemdeedificios.com.br

## Slide 17: Investigação em Fachadas
Termografia
Identificação de manifestações patológicas

## Slide 18: Investigação em Fachadas
Ensaios percussivos
  Objetivo
    Identificar a existência de locais com “som cavo” nas fachadas.
  Método Executivo:
    Não é normatizado;
    Materiais utilizados;
      Cadeira suspensa e cordas;
      Martelo de borracha ou madeira;
      Fitas ou marcadores para identificação da área;
      Rádios;
      Plantas ou croquis;
      Profissional com experiência.

## Slide 19: Investigação em Fachadas
Ensaios percussivos
  Apresentação dos resultados
      Marcação nas fachadas
      Croqui ou planta

## Slide 20: Investigação em Fachadas
Ensaios de aderência
  Os ensaios de aderência são normatizados por:
    ABNT NBR 13528:2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Determinação da resistência de aderência à tração
    ABNT NBR 13755:1996 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento

## Slide 21: Investigação em Fachadas
Ensaios de aderência – Formas de ruptura

## Slide 22: Investigação em Fachadas
Ensaios de aderência – Apresentação de Resultados

## Slide 23: Investigação em Fachadas
Ensaios de aderência – Apresentação de Resultados

## Slide 24: Investigação em Fachadas Desafios
Estrutura em uso;
Condições meteorológicas;
Inexistência de documentação;
Acesso difícil;
Preço;

## Slide 25: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 26: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 27: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 28: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 29: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 30: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 31: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 32: Investigação em Fachadas Situações Práticas

## Slide 33: Investigação em Fachadas Referências
ABNT NBR 13528:2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Determinação da resistência de aderência à tração
ABNT NBR 13755:1996 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento
www.peritagemdeedificios.com.br
TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA NA DETECÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS COM REVESTIMENTO ARGAMASSADO - Anais do 11º Congresso Internacional sobre Patologia e Recuperação de Estruturas - J. MORESCO; F. BORDIN; M. R. VERONEZ; M. P. KULAKOWSKI

## Slide 34: Obrigado!!! Marcelo Lafayette 71 9 8777-5374 marcelolafayette@lclacrose.com.br