## Slide 1: Impermeabilização
Marcelo Lafayette, MBA
  Engenheiro Civil;
  Administrador de Empresas;
  Especialista em Gestão de Pessoas;
  Colaborador da LCLacrose;
  Docente da Faculdade Maurício de Nassau.

## Slide 2
LCLacrose Engenharia e Consultoria
  Referência nacional em controle tecnológico de materiais
  Obras de impermeabilização
  Aluguel de máquinas e equipamentos
  Obras de Recuperação Estrutural
    Estádio Estadual Lourival Batista – Batistão - Aracaju;
    Obras de Arte Especiais e Correntes da Viabahia;
    Shopping Center JJ Seabra;
    Diversos condomínios residenciais.

## Slide 3
LCLacrose Engenharia e Consultoria

## Slide 4: Impermeabilização - Conceito
Isolar e proteger os materiais de construção da passagem de líquidos e vapores.

## Slide 5: Impermeabilização - Objetivos
Manter as condições de habitabilidade das edificações;
Proteger as estruturas da degradação, mantendo sua vida útil.

## Slide 6: Então....
... impermeabilizar é uma atitude saudável para o imóvel e para quem vive nele!!!

## Slide 7: Histórico no Brasil
Primeiras impermeabilizações com óleo de baleia;
Grande impulso com a obra do metrô de São Paulo em 1968;
Primeiras normas na década de 70 do século XX.

## Slide 8: Custos envolvidos
Durante a execução, corresponde de 1 a 3% do custo total da obra;
O custo da manutenção corretiva de infiltrações posterior a construção pode gerar um acréscimo de até 15% do custo da correção.

## Slide 9: O que devemos impermeabilizar?
Telhados e coberturas planas;
Terraços e áreas descobertas;
Calhas de escoamento de águas pluviais;
Caixas d’água e piscinas;
Túneis;
Pisos molhados, tais como banheiros, cozinhas e áreas de serviço;
Poços de elevador;
Paredes onde a água escorre e recebem chuva de vento;
Esquadrias e peitorais de janelas;
Soleiras de portas que abrem para fora;
Água contida no terreno, que sobre por capilaridade ou infiltra-se em solos abaixo do nível freático, entre outros.

## Slide 10: Principais sistemas
Rígidos
  Argamassas impermeabilizantes;
  Cimentos poliméricos;
  Cristalizantes;
  Resinas Epóxi.
Flexíveis
  Pré-fabricados
    Mantas
  Moldados no local
    Membranas asfálticas;
    Membranas de poliuretano

## Slide 11: Sistema rígido - Aplicações
Como não resistem a movimentação intensa, seu emprego se dá em elementos enterrados e locais mais estáveis, tais como:
  Piscinas;
  Poços de elevador;
  Baldrames;
  Pisos em contato com o solo (não expostos ao sol);
  Pisos frios.

## Slide 12: Sistema rígido - Imagens

## Slide 13: Sistema rígido - Imagens

## Slide 14: Sistema Rígido - Execução
Substrato A estrutura a ser impermeabilizada deve estar limpa, sem partes soltas ou desagregadas. Também precisa estar úmida, para facilitar a aderência da argamassa polimérica. Eventuais trincas e fissuras devem ser tratadas antes da impermeabilização.
Argamassa polimérica Pode ser aplicada com trincha, como pintura, mas sempre em camadas regulares. A quantidade de demãos é indicada pelo projeto de impermeabilização. No momento da execução, é fundamental que o intervalo entre demãos para a cura do impermeabilizante seja respeitado.
Tela de poliéster É aplicada em áreas críticas, como no entorno de ralos, para reforço. A tela deve sempre ser colocada entre camadas de argamassa polimérica.
Proteção mecânica Passado o período de cura, é recomendável a execução de uma camada de argamassa sobre a impermeabilização concluída para proteção mecânica.
Revestimento Após a impermeabilização, a superfície pode receber diferentes tipos de revestimento, desde pintura até placas cerâmicas.
Componentes Argamassas poliméricas são compostas por cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos que formam um revestimento impermeável. São produtos encontrados no mercado na versão bicomponente, sendo uma parte em pó (cimento e agregados minerais) e outra parte líquida (polímero). Antes da aplicação, esses produtos devem ser devidamente misturados e homogeneizados.
Como funciona? Argamassas poliméricas detêm a propriedade de penetrar na porosidade do substrato e promover uma cristalização superficial. Dessa forma, os poros do concreto são preenchidos, impedindo a penetração da água.

## Slide 15: Sistema rígido - Vídeo

## Slide 16: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Aplicações
São flexíveis, sendo portanto adequadas a estruturas sujeitas a movimentações e fissuras, com dimensões superiores a 50m², tais como:
  Lajes expostas ao sol;
  Terraços;
  Piscinas;
  Lajes de estacionamento;
  Espelhos d`água;
  Rampas;
  Helipontos.

## Slide 17: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Classificação segundo desempenho
Tipo I – Desempenho básico. Pouco utilizada.
Tipo II - Resistência mecânica moderada. Banheiros, cozinhas, etc.
Tipo III – Resistência mecânica elevada. Terraços, playgrounds, piscinas.
Tipo IV – Alto desempenho. Helipontos, lajes de estacionamento; túneis.

## Slide 18: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Classificação segundo asfalto
O balanceamento entre asfalto e polímeros rege o desempenho das mantas, da seguinte forma:
  Elastomérica – SBS (estireno-butadieno-estireno) – Maior flexibilidade pela adição dos elastômeros.
  Plastomérica – APP (polipropileno atático) – Maiores resistências mecânica, térmica e química em função dos plastômeros.

## Slide 19: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Classificação segundo o revestimento
PP – Polietileno - Aplicadas por solda autógena (maçarico).
AA – Areia - Aplicadas com asfalto quente.
AL – Alumínio – Aplicação em lajes sem proteção mecânica. Proporciona conforto térmico
Ardosiado – Para lajes sem proteção mecânica, protegendo-as dos fenômenos climáticos.
AR – Antiraiz – Inibe o crescimento de raízes. Uso em jardineiras.

## Slide 20: E agora????
Manta asfáltica SBS, AR, tipo III, 4 mm, AA
Se mordeu todo????

## Slide 21: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Imagens

## Slide 22: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Imagens

## Slide 23: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Vídeo

## Slide 24: Sistema Flexível – Manta Asfáltica - Vídeo

## Slide 25: Sistema Flexível – Moldado “in loco” - Conceitos
A impermeabilização moldada in loco é obtida pela aplicação, a frio ou a quente, de sucessivas demãos de um impermeabilizante líquido na superfície a ser tratada, que forma, depois de seco, uma membrana flexível e sem emendas. Os produtos desse sistema variam em relação à flexibilidade, à resistência aos raios solares e aos procedimentos de aplicação, entre outros aspectos.

## Slide 26: Sistema Flexível – Moldado “in loco” - Aplicações
Os sistemas moldados in loco são indicados para espaços menores ou de acesso mais difícil, como áreas molháveis e pequenas lajes, onde o uso de mantas asfálticas é contraindicado.
Sobretudo no caso das membranas líquidas aplicadas a frio, é preciso respeitar o consumo do produto indicado na embalagem, assim como o número de demãos, já que a economia nesse serviço pode resultar em uma impermeabilização deficiente.

## Slide 27: Sistema Flexível – Moldado “in loco” - Tipos
Asfalto moldados a quente – Muito aplicado no Brasil. Membrana impermeabilizante, intercalada com telas. Uso em banheiros, cozinhas, piscinas.
Emulsões asfálticas – Aplicados a frio. Uso em banheiros, cozinhas e floreiras.
Membrana de poliuréia – Aplicado com spray. Possui cura rápida e grande resistência mecânica. Usado em pisos industriais, lajes e telhados.
Membranas de poliuretano – Boa aderência ao concreto, excelente resistência química. Uso: Estacionamentos, lajes, áreas molháveis.

## Slide 28: Sistema Flexível – Moldado “in loco” - Vídeo

## Slide 29: Sistema Flexível – Moldado “in loco” - Sistema Vulkem
Sistema de membrana de poliuretano, formada por três camadas, sendo:
  Base coat: Tem grande adesão ao concreto e elasticidade para absorver eventuais fissuras da base.
  Coat Intermediário: Excelente resistência a abrasão e ao tráfego de veículos. É a camada de maior dureza.
  Top coat: Terceira camada, resistente aos raios ultravioletas. Tem por objetivo proporcionar acabamento final.

## Slide 30: Sistema Flexível – Moldado “in loco” - Sistema Vulkem - Imagens

## Slide 31: Principais normativos
As principais normas são:
  ABNT NBR 9574: 2008 – Execução de Impermeabilização
  ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e Projeto
  ABNT NBR 9952: 1998 – Manta Asfáltica para Impermeabilização
  ABNT NBR 9686: 2006 – Solução e emulsão asfáltica empregadas como material de imprimação na impermeabilização
  NBR 9956:1987 - Mantas asfálticas - Estanqueidade
  à água - Método de ensaio

## Slide 32: E aí?
Com tantos produtos e soluções, você se acha capaz de propor as soluções mais adequadas para uma obra?

## Slide 40: Obrigado!!! Marcelo Lafayette 71 9 8777-5374 marcelolafayette@lclacrose.com.br